GEMEINDE RATSCHINGS

ERWEITERUNGSZONE C1

„GANDE“

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

Art.1

Die Angaben des Rechtsplanes und des Infrastrukturplanes haben verbindlichen Charakter. Die Angaben des Gestaltungsplanes hingegen haben nur indikativen Charakter und stellen di Möglichkeit der Gebäudeplanung und Außengestaltung dar.

Für alle planivolumetrischen Angaben ist der Rechtsplan verbindlich, auch wenn sich gering-fügige Abweichungen in der Geometrie der Baulose beim Erstellen des endgültigen Grundstücksteilungsplanes ergeben sollten.

COMUNE DI RACINES

ZONA DI ESPANSIONE C1

„GANDE“

NORME DI ATTUAZIONE

Art.1

Le indicazioni del piano normativo e del piano delle infrastrutture hanno carattere vincolante. Le indicazioni del piano con le proposte di composizione architettonica hanno carattere indicativo e rappresentano una possibilità per la progettazione degli edifici e degli spazi esterni

Per tutte le indicazioni planivolumetriche il piano normativo è vincolante anche quando, nel corso dell’elaborazione del frazionamento fondiario definitivo, dovessero verificarsi leggere alterazioni della geometria dei lotti.

Art.2

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Für die allgemeinen Begriffsbestimmungen gilt der Art.4 der Durchführungsbestimmungen des Bauleitplanes der Gemeinde Ratschings.

Art.2

DEFINIZIONI URBANISTICHE GENERALI

L’interpretazione delle definizioni urbanistiche di carattere generale è regolata dall’art.4 delle norme di attuazione al piano urbanistico in vigore del comune di Racines.

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNG

ZUM RECHTSPLAN

DEFINIZIONI GENERALI AL PIANO NORMATIVO

Art.3

BAUGRENZE

Die Baugrenze umschreibt jene Fläche innerhalb welcher bauliche Anlagen jeglicher Art, innerhalb der Erweiterungszone, errichtet werden können.

Ausgenommen davon sind nur technische Infrastrukturen und Anlagen (z.B. Gastank, Elektrokabinen usw.). Ein Zurücktreten von der Baugrenze ist ohne Einschränkungen möglich, das Überschreiten der Baugrenze hingegen ist untersagt, ausgenommen vorstehende offene Bauteile bis zu 1,50m und vorstehende geschlossene Bauteile bis zu 1,00m, wenn sie nicht mehr als ein Drittel der Fassadenbreite einnehmen, an der sie angebracht sind und wenn sie sich auf eigenem Grund befinden.

Innerhalb der Baugrenze hat die Bebauung in der Regel geschlossen zu erfolgen.

Als unterirdische Baugrenze gelten innerhalb der Zone die Grundstücksgrenzen und nach außen die Zonengrenzen mit Ausnahme dort, wo der Rechtsplan sie anders festlegt.

Art.3

CONFINE DI EDIFICAZIONE

Il confine di edificazione definisce l’area, entro la quale possono essere realizzate costruzioni di impianti di qualsiasi tipo entro i confini della zona di espansione.

Sono esclusi da questa disciplina solo gli impianti tecnici (p.e. depositi di gas, cabine elettriche, ecc.). L’arretramento dalla linea di costruzione è possibile senza limiti,

Il superamento della linea di costruzione invece non è consentito tranne per sporgenze aperte fino ad un massimo di 1,50m e per sporgenze chiuse fino ad un massimo di 1,00, quando queste non superano in larghezza la misura di un terzo della larghezza della facciata in cui sono collocate e se si trovano su terreno di proprietà del richiedente. All’interno delle linee di costruzione l’edificazione deve avvenire in generale in modo aderente.

Come linea di costruzione sotterranea entro i limiti di zona sono considerati i confini di proprietà e verso l’esterno i confini di zona salvo le parti dove il piano di diritto prevede altro.

Art. 4

BAULINIE

Ein Zurücktreten im Erdgeschoß bei Wahrung der ästhetischen Geschlossenheit der Bebauung ist gestattet (Laubengang). Innerhalb der Baulinie hat die Bebauung in der Regel geschlossen zu erfolgen.

Art.4

LINEA DI EDIFICAZIONE

E’ consentito un arretramento nel piano terra solo se per motivi estetici é consentito un’aderenza dell’edificio (portici). All’interno della linea di edificazione l’edificazione deve avvenire in generale in modo aderente.

Art.5

NUTZUNGSSCHABLONE, BAULOSWIDMUNG

In der Nutzungsschablone sind die Baulosnummer, die Nettofläche des Bauloses, die maximal zulässige Kubatur im Baulos, die minimal vorgeschriebene Kubatur im Baulos, die Anzahl der zulässigen Geschosse, sowie die Bauloswidmung enthalten.

GW	- Flächen für den geförderten Wohnbau

Art.5

QUADRO DEGLI INDICI DI UTILIZZO, LOTTO

Nel quadro riportante gli indici di utilizzo sono contenuti il numero del lotto edificabile, la superficie netta del lotto, la cubatura massima ammessa, la cubatura minima prescritta nel lotto edificabile, il numero dei piani ammessi, cosí come la destinazione d’uso del lotto edificabile.

GW	- Lotti per l’edilizia agevolata

Art.6

GEBÄUDEHÖHEN

Die größte zulässige Gebäudehöhe ist im Rechtsplan angegeben.

Diese Höhenangaben sind als gewogener Mittelwert oder Höhen der Umfassungsmauern aufzufassen, wobei ausbaubare Dachgeschosse nicht als Vollgeschosse berechnet werden, wenn die zulässigen Höhen nicht überschritten werden.

Jede Geländeveränderung muss in den Einreichplänen, bezogen auf den Infrastrukturnullpunkt, ausgewiesen werden.

Art.6

ALTEZZE DEGLI EDIFICI

La massima altezza di edificio ammessa é indicati nel piano normativo.

Queste indicazioni delle altezze sono intese come media ponderata dei muri perimetrali, dove però i sottotetti abitabili, secondo le norme igieniche, non vanno computati come piani interi, se con essi non vengono superate le altezze consentite.

Qualsiasi modifica delle quote del terreno circostante deve risultare dai progetti presentati, i quali debbono inoltre contenere il riferimento alla quota zero delle infrastrutture.

Art.7

0 KOTE

Die 0-Kote laut Durchführungsplan kann bei Bedarf um +/-0,50m verändert werden.

Art.7

Quota 0

La quota 0 secondo il Piano di Attuazione può essere variata se necessario di +/-0,50m.

Art.8

MESSPUNKT FÜR GEBÄUDEHÖHEN

Der Messpunkt für die maximal zugelassene Höhe der Gebäude ist im Rechtsplan auf der entsprechenden Seite der Baurechtsfläche angegeben.

Art.8

PUNTO DI MISURA ALTEZZE

Il punto di riferimento per le altezze massime ammesse degli edifici é stabilito dal piano normativo sul relativo lato del limite di edificazione.

Art.9

HAUPTFIRSTRICHTUNG

Sie gibt die empfohlene (nicht bindend) Richtung des Hauptfirstes an.

Art.9

DIREZIONE DEL COLMO PRINCIPALE

Essa indica la direzione consigliata (non vincolante) del colmo principale per la costruzione di tetti a falde.

Art.10

GRENZ- UND GEBÄUDEABSTÄNDE

Die Abstände zu den Grundstücks- und Zonengrenzen und die Gebäudeabstände sind im Rechtsplan angegeben.

Art.10

DISTANZE DAI CONFINI E DAGLI EDIFICI

Le distanze dai confini dei lotti e dai confini di zona sono indicati nel piano normativo.

Art.11

PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE ERSCHLIESSUNGSANLAGEN

Die Festlegungen im Infrastrukturplan sind verbindlich, sofern sie nicht die einzelnen Gebäudeanschlüsse betreffen.

Art.11

INFRASTRUTTURE PRIMARIE E SECONDARIE

Le disposizioni del piano infrastrutture sono vincolanti salvo che per gli allacciamenti dei singoli lotti.

Diese können den Erfordernissen der Gebäudeplanung angepasst werden. die Trassenführung und Breite der Erschließungsstraßen, der Bürgersteige und der internen Gehwege, sowie die Lage und Anzahl der öffentlichen Parkplätze sind im graphischen Teil ersichtlich und sind in ihrem Gesamtausmaß bindend.

Abweichungen von den verbindlich festgelegten Auflagen des Infrastrukturplanes sind nur dann zulässig, wenn sie eine technische Notwendigkeit und eine nachweisbare Verbesserung in der Ausführungsplanung darstellen und das architektonische Gesamtkonzept des Durchführungsplanes unangetastet lassen.

Questi potranno essere adeguati alle esigenze della progettazione degli edifici. Il tracciato e la larghezza delle strade di penetrazione, dei marciapiedi e dei percorsi pedonali interni, così come la posizione ed il numero di parcheggi pubblici sono evidenziati negli elaborati grafici e sono nella loro valutazione complessiva vincolanti.

Deroghe dalle disposizioni del piano infrastrutture potranno essere concesse solo se esse costituiranno una necessità tecnica ed un miglioramento comprovato nella progettazione esecutiva delle infrastrutture e se queste non modificheranno il concetto architettonico del piano di attuazione.

Art.12

DURCHFAHRTSRECHT

Folgende Baulose sind mit Unterflurrecht laut Rechtsplan zu belasten:

Baulos 1 Zufahrt zum Besucherparkplatz

.

Art.12

DIRITTO DI PASSAGGIO

I seguenti lotti sono stati vincolati con diritto di sottosuolo secondo piano di diritto:

lotto 1 accesso al posto macchina per visitatori.

Art.13

GARAGEN UNTERIRDISCH G/U

Auf diesen Flächen ist die Errichtung von unterirdischen Garagen mit Unterflurrecht gestattet. Als Baugrenze gilt die Grundstücks-grenze.

Diese unterirdischen Garagen müssen mit einer fruchtbaren Erdschicht überdeckt und begrünt werden.

Art.13

GARAGES SOTTERRANEI G/U

Su queste superfici é stabilita la costruzione di garages sotterranei con diritto di sottosuolo. Quale confine di edificazione vale il confine di particella.

Questi garages sotterranei devono essere ricoperti con uno strato di terreno vegetale e sistemate a verde.

Art.14

GARAGEN UND AUTOABSTELLPLÄTZE

Für die Anzahl der Garagen und privaten Parkplätzen ist der Art.123 E.T. des Landesraumordnungsgesetzes einzuhalten. Zusätzlich muss jedes Baulos darüber hinaus mind. 1 Besucherstellplatz nachweisen. Die Anzahl der öffentlichen Parkplätze ist im graphischen Teil angegeben und darf nicht unterschritten werden.

Art.14

GARAGES E POSTI MACCHINA

Per il numero dei garages e dei parcheggi privati é da tener presente l’art.123 del Testo Unico delle leggi prov. sulll’ordinamento urbanistico.

Inoltre ogni lotto deve dimostrare 1 parcheggio per visitatori.

Il numero dei parcheggi pubblici é indicato negli elaborati grafici e non può essere inferiore.

Art.15

GRÜNFLÄCHEN

- Begrünung der Freiflächen

All jene Flächen, die nicht überbaut oder für Verkehrszwecke benutzt werden, müssen begrünt und bepflanzt werden. Auf jeden Fall müssen 20% der Baulosnettofläche begrünt und wasserdurchlässig (nicht versiegelt) sein. Jedes Baulos muss das Regenwasser in einem Tank sammeln und zur Bewässerung verwenden. Nur das Überlaufwasser darf in die Weisswasserkanalisierung (Schutz vor Erosion).

Art.15

AREA VERDE

- Sistemazione a verde delle superfici libere

Tutte le superfici che non sono edificate o utilizzate come superfici di traffico devono essere sistemate a verde. In ogni caso il 20% della superficie netta del lotto deve essere sistemato a verde e permeabile alle acque piovane (non sigillata). Ogni lotto deve raccogliere le acque piovane in un serbatoio per uso irrigazione. Solo l’acqua del troppo pieno può andare nelle tubazioni delle acque bianche (protezione contro l’erosione).

Art.16

ABGRENZUNGEN UND EINFRIEDUNGEN

Die Ausbildung der Stütz- und Umfriedungs-mauern muß für die gesamte Zone einheitlich ausgeführt werden.

Das Errichten von Abgrenzungsmauern und Einfriedungsmauern ist gestattet, wobei diese, wenn möglich, bewachsen werden müssen. Untersagt ist die Verwendung von Betonfertig-teilsystemen (Löffelsteine, Krainerwände und Ähnliches).

Für Stützmauern darf einwandfrei geschalter Ortbeton (schmales Fugenbild) und verputztes Mauerwerk verwendet werden.

Die Abgrenzungsart und die Gestaltung derselben muß in den Einreichprojekten detailliert angegeben und genehmigt werden.

Art.16

DELIMITAZIONI E RECINZIONI

I muri di sostegno e di recinzione nella zona sono da realizzare in modo uniforme.

La costruzione dei muri di delimitazione e di recinzione è consentita, però se possibile devono essere coperti con piante. E’vietato anche l’uso di prefabbricati in cemento armato (elementi a cucciaio, sostegni „Krainer“ o simili).

I muri di sostegno potranno essere realizzati in calcestruzzo gettato in opera o in muratura intonacata.

Il tipo del muro di delimitazione e la struttura dello stesso devono risultare chiaramente dal progetto. E’ anche neccessario una approvazione.

Art.17

ARCHITEKTONISCHE GESTALTUNG

Generell soll die Projektierung der Gebäude und Anlagen nach einheitlichen Maßstäben und Gestaltungskriterien erfolgen. Es sollen im sichtbaren Bereich einheitliche Baumaterialien, Dacheindeckung und Oberflächenbehandlungs-arten verwendet werden.

Alle Baukörper müssen in verputztem Mauer-werk ausgeführt werden, wobei großflächige , aufdringliche Aufschriften untersagt sind

Ebenfalls untersagt sind Waschbeton-verkleidungen in den Fassaden.

Vordächer inklusive Rinnen dürfen die Außenmaße des Gebäudes maximal 100cm überschreiten.

Sonnenkollektoren, liegende Dachfenster, Antennen und Satellitenantennen und Ähnliches müssen mit Sorgfalt in die Dachhaut und in die Dachlandschaft integriert werden, wobei ihre Fläche im Verhältnis zur einsehbaren Einbau-fläche klein sein muß (nicht größer als 15% der Dachfläche). Pro Hauszeile darf nur 1 gemeinschftliche Satellitenantenne angebracht werden.

Art.17

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA

In linea generale gli edifici dovranno essere progettati con criteri architettonici uniformi. Nelle parti in vista degli edifici dovranno essere impiegati materiali unitari così come nella copertura dei tetti e nel trattamento delle facciate esterne.

Tutte le costruzioni dovranno essere realizzate in muratura intonacata e si dovranno evitare scritte, colorature intense su vaste superfici.

E’vietato anche l’uso di rivestimenti delle facciate con formelle in c.l.s.

Le sporgenze del tetto comprese le gronde sono limitate di max. 100cm dal filo esterno del muro.

Collettori solari, finestre per tetti, antenne ricezione e antenne paraboliche per i programmi via satellite o simili sono da integrare con accuratezza nel manto di copertura del tetto, in modo che il rapporto tra la loro superficie visibile sia minimizzato (non più di 15% della superficie del tetto). Per ogni fila di case a schiera (in totale 2) si puó erigere solo una antenna parabolica comune per i programmi via satellite.

Art.18

HOLZLAGERPLÄTZE

Das Errichten von Holzschuppen und Neben-gebäuden ist untersagt.

Art.18

DEPOSITI PER LEGNO

La costruzione di depositi per legno ed edifici secondari non é consentita.

Art.19

MÜLLENTSORGUNG

Eine fixe Sammelstelle für das neue Müllentsorgungssystem der Gemeinde befinden sich an der Westseite der Zone.

Art.19

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Tre post di raccolta dei rifiuti per il nuovo sistema di smaltimento dei rifiuti del comune si trovano nella parte est e ovest della zona.

Art.20

BAUMATERIALIEN

Als Energieeinsparungsmassnahme sollen Baumaterialien mit technischen Eigenschaften verwendet werden die dem Klimahaus C entsprechen.

Art.20

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Per motivi di risparmio energetico devono essere usati materiali con le caratteristiche della Casaclima C.

Art.21

HINWEIS AUF ANDERE BESTIMMUNGEN

Für alle jene Bereiche, die durch diese Durchführungsbestimmungen nicht ausdrücklich geregelt sind, gelten folgende Bestimmungen im Rahmen ihrer Hierarchie:

Art.21

RIFERIMENTO AD ALTRE NORME

Per tutte le materie non esplicitamente contemplate in queste norme di attuazione verranno applicate le seguenti norme in base alla loro gerarchia:

- Staatliche Bestimmungen im Bauwesen (sofern sie in der Autonomen Provinz Bozen anwendbar sind) i.g.F.

- Landesgesetzgebung im Bauwesen i.g.F.

- Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan der Gemeinde Ratschings i.g.F.

- Das Baureglement der Gemeinde Ratschings, soweit heute noch mit den obigen Bestimmungen i.g.F. und den Durchführungs-bestimmungen zum Durchführungsplan vereinbar.

- norme statali in materia di edilizia (purché applicabili nella Provincia Autonoma di Bolzano) i.v.

- le leggi provinciali in materia di edilizia i.v.

- le norme di attuazione al piano regolatore del Comune di Racines i.v.

- il regolamento edilizio del Comune di Racines, per le parti ancora compatibili e con le norme i.v. e per quanto compatibili  con le norme di attuazione a questo piano di attuazione.